## Slide 1
Лекция .
Тема: Технология убоя и переработки птицы

## Slide 2
Птицекомбинат
— предприятие по комплексной переработке сухопутной, водоплавающей птицы на пищевую и техническую продукцию.

## Slide 3
В состав таких предприятий входят: база предубойного содержания птицы, цех убоя птицы и обработки тушек, холодильник, цехи технических фабрикатов и производства мороженных и сухих яйцепродуктов;

## Slide 4
лаборатория, бытовые помещения, блоки подсобных и вспомогательных служб, колбасные и консервные цехи.

## Slide 5
Птицекомбинат выпускает следующие виды продукции: тушки птицы в охлажденном и замороженном виде, упакованных в ящики; субпродукты обработанные;

## Slide 6
кормовую муку из отходов потрошения; муку из гидролизованного пера; полуфабрикаты из мяса птицы; пух и перо; изделия из пуха и пера; консервированное ферментно-эндокринное сырье; колбасные изделия и консервы.

## Slide 7
Широкое распространение в последние годы получили комплексные птицефабрики с законченным циклом производства.
Для переработки пера и пуха и изготовления из них изделий бытового назначения (подушки, одеяла) предусматривают перопуховую фабрику.

## Slide 8
Интенсивные технологии производства продукции птицеводства
Птицеводство — одна из интенсивных и высокоэффективных отраслей животноводства, которая обеспечивает население диетическими продуктами питания - яйцом и мясом.

## Slide 9
В агропромышленном комплексе страны птицеводство является подотраслью, где применяются самые современные технологии.

## Slide 10
Производительность линий убоя птицы определяется мощностью и специализацией птицеводческого предприятия.

## Slide 11
Автоматизация переработки

## Slide 12
Цех убоя и переработки птицы включает участки:
транспортирования птицы к месту навешивания на конвейер,
убоя птицы и первичной обработки тушек;
потрошения тушек,
охлаждения тушек и субпродуктов,

## Slide 13
сортирования,
фасования и упаковывания тушек и потрохов;
переработки отходов животного происхождения на кормовую муку;
обработки и затаривания пера.

## Slide 14
В зависимости от получаемого вида продукции птицу перед убоем выдерживают без корма
для потрошеных тушек ― 4-5 ч;
полупотрошеных ― 6-8 ч.

## Slide 15
Приемку осуществляют по количеству и живой массе.
В цех убоя птицу доставляют в передвижных клетках-контейнерах
Выгружают на конвейер и подают на поточную линию.

## Slide 16
Птицу вручную закрепляют за ноги в пазах подвески конвейера спиной к рабочему на линии.
За время прохождения по конвейеру от места навешивания до места оглушения птица должна успокоиться.

## Slide 17
Прием и навешивание птицы на конвейер убоем

## Slide 18
КОНВЕЙЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТУШЕК ПТИЦЫ К7-ФЦЛ-6 41, К7-ФЦЛ-6 4

## Slide 19
Электрооглушение.
Перемещающимся конвейером птица доставляется в аппарат электрооглушения.
Птицу оглушают для удобства выполнения операции убоя, улучшения санитарного состояния производства, более полного обескровливания.

## Slide 20
Электрооглушение выполняется автоматически.
Параметры оглушения зависят от вида и возраста птицы.

## Slide 21
При использовании переменного тока промышленной частоты (50 Гц) рекомендуются напряжение 550-950 В и сила тока 25 мА,
при использовании переменного тока повышенной частоты (3000 Гц) ― 260-300 В.

## Slide 22
Продолжительность оглушения кур и цыплят 15-20 с, уток, гусей и индеек 30 с.
При оглушении током промышленной частоты нередко происходит паралич сердечной мышцы.

## Slide 23
В последние годы для электрооглушения в качестве контактной среды используют воду или слабый раствор хлорида натрия.

## Slide 24
Устройство для оглушения птицы

## Slide 25
Аппарат для электрооглушения кур и уток.

## Slide 26
Убой и обескровливание.
Убой птицы проводят наружным или внутренним способом не позднее чем через 30 с после оглушения. Обескровливание тушек должно быть полным, от этого зависит их качество и срок хранения мяса.

## Slide 27
В основном применяют наружный способ убоя, не требующий высокой квалификации рабочих и позволяющий лучше и быстрее обескровливать тушки.
Способ используют при обработке птицы на автоматизированных линиях.

## Slide 28
Наружный способ убоя бывает одно- и двусторонний.
При одностороннем убое у сухопутной птицы делают разрез на голове на 15—20 мм ниже ушной мочки
у водоплавающей птицы под ухом перерезают ножом кожу, яремную вену, ветви сонной и лицевой артерий.

## Slide 29
Длина разреза у цыплят и кур не должна превышать 10-15 мм,
у уток, гусей и индеек — 20-25 мм.

## Slide 30
При двустороннем способе шею прокалывают ножом на 10 мм ниже ушной мочки, перерезают правую и левую сонные артерии и яремную вену, не повреждая пищевод и трахеи.

## Slide 31
Длина разреза не должна превышать 15 мм.
Способ прост и нетрудоемок, на одну голову затрачивается около 1,2—1,7 с.

## Slide 32
Голова и верхняя часть шеи курицы

## Slide 33
При внутреннем способе убоя перерезают кровеносные сосуды полости рта птицы.
Ножницами с острыми концами перерезают сплетение яремной и мостовой вен в задней части неба над язычком.
Внутренний способ используют при обработке тушек в полупотрошеном виде.

## Slide 34
Птицу обескровливают над специальным желобом:
цыплят и кур - в течение 90-120 с,
уток, гусей и индеек - 150-180 с .

## Slide 35
Шпарка тушек и удаление оперения
Затем тушки перемещают в аппарат для тепловой обработки

## Slide 36
Удаление оперения сопряжено с преодолением силы удерживаемости пера, которая зависит от вида и возраста птицы, вида оперения, размеров и глубины залегания очина пера и пуха.

## Slide 37
Удерживаемость оперения ослабляют с помощью теплового воздействия горячей воды или пара.
В промышленности широко применяется шпарка горячей водой при трех режимах: жестком (58-65 °С), среднем (52-54 °С) и мягком (не выше 51 °С).

## Slide 38
Повышение t воды и продолжительности обработки сказывается на изменении силы удерживаемости оперения.
Оперение крыльев, головы и шеи сухопутной птицы имеет наибольшую силу удерживаемости, в целях сохранения качества тушки производят дополнительную тепловую обработку (подшпарку) только этих участков.

## Slide 39
Тушки птицы обрабатывают, погружая их в специальные ванны с автоматическим регулированием температуры воды или орошая их горячей водой.

## Slide 40
Далее птицу направляют в бильную машину или на дисковые автоматы для снятия оперения,
после она поступает в аппарат подшпарки, где 30 с обрабатывается водой температурой 60-62 ºС.

## Slide 41
Машина бильно - очистная К7-ФЦ Л 6

## Slide 42
МАШИНА УДАЛЕНИЯ ОПЕРЕНИЯ С ТУШЕК ПТИЦЫ марки Я6-ФУОПТИЦЫ марки Я6-ФУО

## Slide 43
В определенной точке подвесного конвейера тушки птицы перевешивают, закрепляя их за голову, и подают во вторую бильную машину, в которой удаляется оперение, оставшееся на крыльях, шее и голове.

## Slide 44
Перо, снятое с тушек, смывается в гидрожелоб, расположенный в полу цеха под автоматами, и
транспортируется в отделение первичной обработки.

## Slide 45
При дальнейшем перемещении птицы над лотком тушки вручную доощипывают,
а оставшееся оперение и пух удаляют в камере газовой опалки.

## Slide 46
Опалку осуществляют в газовой камере при 700 °С в течение 5—6 с. Пламя газовой горелки должно полностью охватывать тушку, проходящую по конвейеру, и сжигать волосовидное перо, не повреждая кожи.
Целесообразно для опалки тушек использовать установки подвесного типа.

## Slide 47
Для освобождения от остатков пуха и пеньков водоплавающей птицы используют воскование. Воскование проводят дважды, тушки погружают в расплавленную восковую массу на 3—6 с, затем выдерживают для отекания воскомассы 20 с и вновь погружают на 3—6 с.

## Slide 48
Воскованные тушки охлаждают водой в течение 90-120 с (температура не выше 4°С).
Восковой слой удаляют в перосъемочных машинах.

## Slide 49
Потрошение и полупотрошение
При потрошении у тушки удаляют ноги, голову с шеей и все внутренние органы.

## Slide 50
Линии убоя, разделки и дальнейшей переработки птицы

## Slide 51
Машина для отделения голов

## Slide 52
МАШИНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ШЕИ

## Slide 53
МАШИНА ОТДЕЛЕНИЯ ШЕИ ТУШЕК ПТИЦЫ марки РК

## Slide 54
МАШИНА ОТДЕЛЕНИЯ ГОЛОВ ТУШЕК ПТИЦЫ марки Э-776

## Slide 55
Машина отделения ног В2-ФЦ-2Л 6-9

## Slide 56
ВСКРЫВАТЕЛЬ ТУШЕК ПТИЦЫ марки ВБУ

## Slide 57
ИЗВЛЕКАТЕЛЬ ВНУТРЕННОСТЕЙ марки ИВ

## Slide 58
Потрошение обеспечивает тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу тушки и внутренних органов и дает возможность полностью использовать пищевые и технические отходы.
Тушки потрошат на специализированных конвейерах.

## Slide 59
Потроха (сердце, печень, желудок, шея) после вет.-сан. экспертизы охлаждают в ледяной воде (t 2—4 °С) в течение 10 мин,
разбирают на комплекты, упаковывают в пакеты из целлофана или полимерной пленки.

## Slide 60
Потроха можно использовать для выпуска суповых наборов или наборов для студня.
Головы и ноги идут на пищевые цели или на производство сухих кормов.

## Slide 61
Технические отходы (кишечник, зоб, трахея, пищевод, селезенка, семенник), а также легкие и почки направляют на выработку кормовой муки.
тушки после потрошения моют изнутри и снаружи и охлаждают.

## Slide 62
Полупотрошение тушек- это ручное удаление кишечника с клоакой и зоба (если он наполнен).
Зоб удаляют через разрез кожи. У полупотрошеных тушек -полость рта и клюва очищают от кормов и крови, ноги — от грязи.

## Slide 63
Охлаждение
Потрошеные тушки перед сортировкой и упаковкой охлаждают до достижения температуры в толще грудной мышцы не выше 4 °С в воздушной или жидкой среде.

## Slide 64
тушки с конвейера охлаждения автоматически сбрасываются на лоток и подаются на сортировку, маркирование и упаковывание.

## Slide 65
Сортировка и маркировка
Охлажденные тушки сортируют по упитанности и качеству технологической обработки на две категории.
Каждую партию тушек осматривает ветеринарно-санитарный врач.

## Slide 66
Тушки маркируют электроклеймом (категории обозначают цифрой 1 или 2) или наклеивают этикетки. Тушки, упакованные в пакеты из полимерной пленки, не клеймят.

## Slide 67
Упаковывание.
Перед упаковыванием тушки формуют при температуре от 0 до 1 °С и относ. влажности 95 %.

## Slide 68
У потрошеных тушек кожу шеи закрепляют под крыло, прикры­вая место разреза, крылья прижимают к бокам.
Ноги гусей и индеек заправляют в разрез брюшной полости.

## Slide 69
У полупотрошеных тушек шею с головой прижимают к туловищу, крылья - к бокам.

## Slide 70
Тушки упаковывают в полимерные пленочные маркированные пакеты. Упаковывание производят с помощью упаковочного устройства с вакуумированием и без него.

## Slide 71
При выпуске тушек птицы в упакованном виде потери массы при охлаждении и замораживании снижаются на 1,5 %.

## Slide 72
При упаковке тушек птицы в пакеты из термоусадочной пленки пакеты вакуумируют на вакуум-упаковочной машине и зажимают алюминиевой скрепкой.
Горловина пакета с тушкой без вакуумирования может быть скреплена липкой лентой.

## Slide 73
Лишнюю часть горловины пакета отрезают на расстоянии 1― 1,5 см от места зажима.
Пакеты с тушками транспортером подают в термоусадочную камеру, где пленка подвергается усад­ке при температуре 96―200°С.

## Slide 74
На пакете с тушкой указывают
наименование предприятия-изготовителя,
его подчиненность и товарный знак; вид птицы,
категорию и способ обработки тушек; слово «Ветосмотр»;
цену за 1 кг;
обозначение стандарта.

## Slide 75
Тушки птицы укладывают в ящик в один ряд по высоте.
В ящик укладывают тушки птицы одного вида, категории упитанности и способа обработки.

## Slide 76
Ящики с уложенной птицей передают на маркировку.
Маркируют торцевые стенки ящиков с помощью трафарета непахнущей краской или наклеивают бумажную этикетку (ярлык).

## Slide 77
Условные обозначения тушек
по виду и возрасту:
цыплята ― Ц,
цыплята-бройлеры ― ЦБ, куры ― К, утята ― УМ,
утки ― У, гусята ― ГМ,
гуси ― Г, индюшата ― ИМ, индейки― И, цесарята ― СМ, цесарки ― С;

## Slide 78
по способу обработки (после условного обозначения вида птицы):
полупотрошеные ― Е,
потрошеные ― ЕЕ,
потрошеные с комплектом потрохов и шеей ― Р;

## Slide 79
по упитанности (после условного обозначения способа обработки) :
первая категория ― I,
вторая категория ― II;
не соответствующие по упитанности I и II категориям (тощие)―Т.

## Slide 80
Ящики с тушками, упакованными в пакеты, дополнительно маркируют буквой Е после условного обозначения способа обработки.
Ящики с мясом птицы, направляемым на промышленную переработку, дополнительно маркируют буквой П.

## Slide 81
Продолжительность охлаждения в ящиках 24ч, на тележках — 6-8 ч.
Птицу, предназначенную для быстрой реализации, можно хранить в охлажденном состоянии в холодильных камерах при температуре 0-4 °С и относ. влаж. 80-85 % в течение 4-5 сут.

## Slide 82
Сроки хранения и реализации фасованного мяса птицы составляют: тушки охлажденные ― 72 ч, мороженые ― 3 мес;
полутушки и четвертины ― соответственно 48 и 2.
Срок хранения охлажденного фасованного мяса птицы на предприятии-изготовителе ― не более 12 ч.

## Slide 83
Тушки птицы охлаждают
воздушным,
контактным
комбинированным способами.

## Slide 84
При охлаждении воздушным способом тушки на специальных тележках или в ящиках помещают в камеру с низкой температурой, где теплоносителем служит воздух.
При охлаждении этим способом неизбежны потери массы мяса птицы.

## Slide 85
Полупотрошеные тушки птицы охлаждают в камерах холодильника при температуре от 0 до 1 °С и относительной влажности воздуха 95 % или
в камерах туннельного типа при температуре ―4 ―5 °С и скорости движения воздуха 3―4 м/сек.

## Slide 86
Тележки с уложенными тушками располагают в камере так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Для этого же ящики с тушками ставят в шахматном порядке на деревянные рейки и в штабеля, между которыми оставляют промежутки по 5 см.

## Slide 87
Охлаждение в ящиках до 24 ч в зависимости от вида и упитанности тушек.
Срок охлаждения тушек на тележках ― 6―8 ч.
Происходит усушка массы, размеры которой зависят от вида птицы, категории упитанности и параметров охлаждения .

## Slide 88
При использовании контактного способа охлаждения тушки помещают в льдоводяную смесь или ледяную воду,
либо их орошают ледяной водой в специальной камере.

## Slide 89
Этот способ более эффективен, так как охлаждение тушек происходит быстрее.
При этом поверхность тушки приобретает белый цвет, что обусловливает ее хороший товарный вид.

## Slide 90
Температура охлаждающей (ледяной) воды должна быть не выше 2°С, время охлаждения ― от 30―45 мин до 2 ч в зависимости от типа оборудования.
Охлаждение надо вести с таким расчетом, чтобы к концу процесса температура в толще мышц была не выше 4 °С.

## Slide 91
Установка для контактного охлаждения мяса птицы холодной водой состоит из ванны предварительного охлаждения в водопроводной воде и ванны охлаждения в ледяной воде.
Транспортируют тушки пространственным подвесным конвейером.

## Slide 92
Предварительно тушки охлаждают в течение 10―15 мин водопроводной водой при температуре 10- 15 °С до температуры в мышцах 20 -22 °С.
Окончательно охлаждают тушки до 0 - 4 °С при температуре воды 0-2°С.

## Slide 93
Тушки цыплят, кур, бройлеров, цесарят, утят, уток охлаждают в течение 25 мин;
тушки гусей, гусят, индюшат, индеек ― 35 мин.

## Slide 94
После охлаждения тушек в воде их выдерживают 15 мин на конвейере для стекания излишней влаги.
Можно использовать специальные бильные машины.

## Slide 95
При охлаждении тушек в воде усушки мяса не происходит.
Тушки даже впитывают некоторое количество влаги.
При охлаждении в ледяной воде поглощение влаги достигает от 3 до 8 % (в среднем 4 %).

## Slide 96
При комбинированном способе охлаждения тушки вначале погружают в ледяную воду температурой 2°С,
а затем охлаждают воздухом до ―3°С.

## Slide 97
Различий в качестве и вкусе мяса птицы, охлажденного разными способами, органолептически не обнаружено.

## Slide 98
Мясо птицы замораживают для длительного хранения или транспортировки на большие расстояния.

## Slide 99
Во время замораживания в мясе образуются ледяные кристаллы, располагающиеся между мышечными волокнами или внутри них.
Размеры, количество и расположение кристаллов льда в зависят от способа замораживания и биологического состояния тканей до замораживания.

## Slide 100
Мясо птицы замораживают в камерах и аппаратах различных конструкций,
где теплоносителем служит воздух,
и в аппаратах для контактного замораживания в охлаждающих жидкостях и сжиженных газах.

## Slide 101
Замораживают тушки после предварительного охлаждения, а также неохлажденные.

## Slide 102
В воздушной среде мясо птицы замораживают в морозильных камерах холодильника при t ―18 °С и ниже.
Ящики, в которые уложены тушки птицы, ставят на решетки в шахматном порядке.
Для ускорения замораживания с крышек ящиков снимают средние дощечки, а при заморозке тушек гусей, кроме того, и боковые дощечки.

## Slide 103
На 1 м2площади камеры размещают примерно 200 кг птицы.
Загружают камеры в один прием во избежание нарушения холодильного режима.

## Slide 104
Длительность процесса зависит от массы и упитанности птицы, от t внутри камеры и скорости воздуха.
При t ―23 ... ―26 °С, влажности воздуха 95―98 % и скорости его движения 1―1,5 м/сек:
кур и уток замораживают в течение 18―20 ч,
гусей и индеек ― 35―40 ч, а при естественной циркуляции воздуха и температуре ―18 °С процесс длится 48―72 ч.

## Slide 105
При замораживании тушек птицы в скороморозильных аппаратах туннельного типа с интенсивным движением воздуха продолжительность составляет 4,5―10 ч .
Процесс замораживания заканчивается при достижении температуры в толще мышечной кани тушки ―8°С.

## Slide 106
Замораживание тушек птицы в охлаждающих жидкостях путем погружения ― один из наиболее рациональных методов.
Продукт вступает в непосредственный контакт с охлаждающей жидкостью, благодаря чему ускоряется замораживание, наиболее эффективно используется оборудование и сокращается длительность обработки.

## Slide 107
Непременное условие замораживания в жидкостях ― предварительная упаковка их под вакуумом в пакеты .
В качестве охлаждающих жидкостей используют растворы хлористого натрия, хлористого кальция, этиленгликоля и пропиленгликоля.

## Slide 108
В установках, работающих на хлористом кальции или пропиленгликоле, продолжительность замораживания в зависимости от вида и массы птицы составляет 25―45 мин.
При замораживании тушек с пищевыми субпродуктами продолжительность процесса увеличивается в 1,5―2 раза.

## Slide 109
Температура в камерах хране­ния мороженого мяса должна бъль не выше -12°С, относительная влажность воздуха 85-95%.
Продолжительность хранения на производственных холодильниках не более 15 сут.

## Slide 110
Хранение тушек навалом или в плотно поставленных ящиках увеличивает продолжительность охлаждения и замораживания, и способствует развитию микрофлоры, которая способна размножаться при О -5°С, плесени при -18°С.
Микрофлора вызывает зеленую гниль тушек птицы.

## Slide 111
Частое оттаивание и замораживание способствует порче тушек, так как в них размножается микрофлора,
в т. ч. патогенная .

## Slide 112
Санитарная обработка цеха
Цехи убоя, обработки и переработки птицы тщательно убирают в конце смены:
сначала все оборудование промывают водой комнатной температуры,
затем горячей водой со щетками и струей воды из шланга.

## Slide 113
Тару, инструменты и мелкий инвентарь моют в специальном отдельном помещении и ежедневно дезинфицируют в растворах хлорной извести или горячим паром.

## Slide 114
Раз в неделю дезинфицируют цехи и оборудование раствором хлорной извести с 2% активного хлора, или 2%-ным раствором едкого натра, или 5%-ным раствором (70-80°С) кальцинированной соды и другими растворами согласно Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицепереребатывающей промышленности.

## Slide 115
Устройство санитарной обработки конвейеров К7-ФО2-Л 6