## Slide 1: ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ

## Slide 2: ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
Бетон – композиционный мате-
риал, получаемый в результате формова-ния и твердения рационально подобран-ной бетонной смеси, состоящей из вяжу-щего вещества, воды, заполнителей и
специальных добавок.
В зависимости от плотности раз-личают тяжелый и легкий бетон.
Для изготовления легких бетонов используют обычный и быстротвердею-щий портландцемент, шлакопортландце-мент и в основном пористые заполните-
ли, хотя для получения теплоизоляцион-ных и некоторых конструкционно-тепло-изоляционных бетонов применяют и ор-ганические заполнители: древесную дро-бленку, дробленку из стеблей хлопчатни-ка, древесные опилки и др.

## Slide 3: ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

## Slide 4: КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Легкие заполнители
(по происхождению)
Неорганические Органические
Природные Искусственные
Специально Побочные продукты
изготовленные промышленности
Легкие заполнители
(по крупности зерен)
Крупные Мелкие
(пористый гравий (пористый песок)
или щебень)

## Slide 5: ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
1. Природные пористые заполнители – получают путем частичного дробления и рассева пористых горных пород (пемзы, вулканического туфа, известняка-ракушечника и др.).
2. Искусственные пористые заполни-тели – это продукты термической обработки минерального сырья. Разделяются на специ-ально изготовленные и побочные продукты промышленности.
2.1. Специально изготовленные порисые заполнители:
а) Керамзитовый гравий – изготавливают путем обжига при Т=1000…С гранул, приготовленных из вспучивающихся глин. При обжиге из глины выделяются газообраз-ные продукты, образующиеся при дегидрата-ции минералов глин и выгорании органичес-ких примесей, которые вспучивают гранулы.
Это легкий и прочный заполнитель, у ко-торого спекшаяся оболочка, а внутри поры. В изломе гранула керамзита имеет структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покры-вающая гранулу придает ей высокую проч-ность.
= 250 … 800кг/

## Slide 6: ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
б) Керамзитовый песок (зерна до 5мм) получают:
при производстве керамзитового
гравия (в небольших количествах);
по методу кипящего слоя обжигом
сырья во взвешенном состоянии;
дроблением некондиционного про-
дукта – зерен гравия размером более 40мм.
в) Вспученный перлит – изготав-ливают путем обжига водосодержа-щих вулканических стеклообразных пород (перлиты, обсидианы), которые содержат небольшое количество воды. При Т=950 … С парообразная вода выделяется и перлит увеличивается в объ-еме в 10-20 раз.
Может применяться для получе-ния теплоизоляционных изделий.

## Slide 7: ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
г) Вспученный вермикулит – порис-тый сыпучий материал, полученный вспу-чиванием при обжиге до Т=1000 … С гидрослюд, содержащих 8-18% связанной воды. Насыпная плотность песка и щебня вспученного вермикулита 80 … 300 кг/
Используется при получении теплои-золяционных легких бетонов.
д) Аглопорит – получают при обжиге глиносодержащего сырья с добавкой 8-10% топлива на решетках агломерационных ма-шин. Каменный уголь выгорает, а частицы сырья спекаются.
Производство аглопорита выгодно, ког-да для его изготовления применяют мест-ные виды сырья: легкоплавкие глинистые и лессовые породы, а также отходы промыш-ленности (золы, топливные шлаки и угле-содержащие шахтные породы).
Аглопорит выпускают в виде порис-того песка и щебня.

## Slide 8: ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
е) Шунгизит – получают вспучива-нием при обжиге до Т= 1120 … С графитосодержащей сланцевой породы – шунгита.
Шунгизит является разновидностью керамзита, но меньшей прочности.
2.2. Побочные продукты про-мышленности
а) Шлаковая пемза – изготовля-ется на металлургических заводах путем быстрого охлаждения распла-ва металлургических (обычно домен-ных) шлаков, приводящего к вспучи-ванию. Вспучивание происходит за счет выделяющихся из шлаков раст-воренных газов и пара при их быст-ром охлаждении.
Куски шлаковой пемзы дробят и фракционируют, получая пористый щебень.

## Slide 9: ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
б) Гранулированный металлургичес-кий шлак (доменный и электротермофосфор-ный) – получают в виде крупного песка с по-ристыми зернами размером 5…7мм, иногда до 10мм в результате быстрого охлаждения расплава металлургических шлаков.
в) Топливные отходы (топливные шлаки и золы) образуются в качестве побочного продукта при сжигании антрацита, каменного угля, бурого угля и других видов твердого то-плива. Получаются в результате вспучивания и спекания глинистых примесей, содержа-щихся в угле.
На основе зол выпускают зольный и гли-нозольный гравий.
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
- Пенополистирольные гранулы – орга-нический заполнитель размером 0,6 … 20мм с насыпной плотностью 10 … 35 кг/.
- Древесные опилки и др.

## Slide 10: СВОЙСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Плотность
По насыпной плотности в сухом состоянии (кг/) пористые заполни-тели разделяют на марки 250 … 1100.
2. Пористость
Все легкие заполнители характери-зуются высокими показателями порис-тости.
Плотность и пористость запол-нителей определяют соответствую-щие свойства легкого бетона!
3. Прочность пористого щебня (гравия) определяют по стандартной методике путем раздавливания зерен в стальном цилиндре и подразделяют на марки: не менее 5 (для засыпок) и от 25 до 200 для бетонов.
К легким заполнителям могут пре-дъявляться требования по морозостой-кости, теплопроводности, радиацион-но-гигиенической оценке.

## Slide 11: СВОЙСТВА ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Компактное размещение зерен запол-нителя в объеме бетона способствует на-ибольшему «насыщению» бетона порис-тым заполнителем, что приводит к наи-выгоднейшему сочетанию показателей:
- небольшой плотности бетона;
- малому коэффициенту теплопровод-ности;
- достаточной прочности бетона;
- небольшому расходу цемента.
При правильном подборе зернового состава смеси мелкого и крупного порис-того заполнителя, а также при использо-вании ряда технологических факторов (ин-тенсивного уплотнения, применения плас-тифицирующих добавок и др.) в бетоне будет меньше ЦК – самой тяжелой части легкого бетона, что способствует сниже-нию теплопроводности бетона.

## Slide 12: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
1.Удобоукладываемость смесей легких бето-нов оценивается теми же методами, которые при-меняют для бетонных смесей на плотных запол-нителях. Однако подбор количества воды затво-рения по заданному показателю удобоуклады-ваемости затруднен тем, что последний зависит от характера применяемого пористого заполнителя.
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОТ РАСХОДА ВОДЫ
(метод разработан Н.А.Поповым)
Левая ветвь – прочность бетона при увеличении расхода воды постепенно увеличивается (из-за роста удобоукладываемости бетонной смеси и роста плотности бетона);
Правая ветвь – после достижения наибольшего уплотнения смеси увеличение расхода воды приводит к увеличению объема пор, обра-зовавшихся несвязанной цементом водой, и снижению прочности бетона.
Таким образом, в легком бетоне отчетливо проявляется вредное влияние как недостатка, так и избытка воды затворения.

## Slide 13: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
2. Плотность – наиболее важная (на-ряду с прочностью) характеристика легко-
го бетона.
В зависимости от плотности и назна-
чения легкий бетон подразделяют на:
- теплоизоляционный с ρ ≤ 500;
- конструкционно-теплоизоляционный
(для ограждающих конструкций – стен, покрытий зданий) с ρ ≤ 1400;
конструкционный с ρ = 1400…
1800.
Плотность легкого бетона в значи-тельной степени определяется плотнос-тью пористого заполнителя.
Для несущих армированных констру-
кций легкий бетон должен быть плотным,
т.е. иметь плотную структуру, при кото-
рой межзерновые пустоты крупного за-полнителя были бы полностью заполне-
ны цементным раствором. В плотном лег-ком бетоне защита арматуры от коррозии не нужна.

## Slide 14: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
3. Прочность при сжатии легкого бетона зависит от:
- марки цемента;
- цементно-водного отношения;
- прочности пористого заполнителя
и может быть приближенно определена по фор-муле:
= А(Ц/В – b),
где А и b – безразмерные параметры.
Причем, чем ниже прочность пористого запол-нителя, тем меньше величины А и b.
При оптимальном количестве воды затво-рения, подобранном для применяемых цемента и заполнителей, прочность легкого бетона зави-сит главным образом от марки и расхода цемента: = (Ц – ),
где К и Цо – параметры, определяемые путем испытания образцов бетона, изготовленных с оптимальным количеством воды, но с разными расходами цемента и твердевших в тех же условиях, что и легкобетонные изделия (К- безразмерный, Цо – имеет размерность расхода цемента).
Проектные марки легкого бетона по прочности при сжатии:
М25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400.
Легкобетонные камни для стен: М 25 и 35.
Крупные стеновые панели и блоки: М 50; 75 и 100.

## Slide 15: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
Качество легких бетонов оценива-ют двумя важнейшими показателями – классами по прочности на сжатие (В, МПа) и марками по средней плотности (D, кг/).
По средней плотности в соответствии с назначением и классами по прочности на сжатие легкие бетоны подразделяются на:
теплоизоляционные: D ≤ 500;
В 0,35; В 0,5; В 0,75; В 1; В 1,5; В 2;
- конструкционно-теплоизоляционные:
D 500 … D 1400;
В 2,5; В 3,5; В 5; В 7,5; В 10;
конструкционные: D 1400 … D 2000;
В 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30; В 35; В 40; В 50; В 60. Допускается применение клас-сов В 22,5 и В 27,5 вместо В 25 и В 30 при технико-экономическом обосновании.

## Slide 16: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
Конструкционные легкие бетоны марок М 150-400 получают применяя портландцемент М 300-600. Крупным заполнителем служит керамзитовый гравий, аглопоритовый щебень или шла-ковая пемза. В качестве мелкого запол-нителя применяется кварцевый песок.
Плотность конструкционных легких бетонов с кварцевым песком составляет 1700 - 1800 (т.е. на 600 -700 кг меньше, чем у тяжелых).
Следовательно легкие бетоны осо-бенно выгодно применять взамен тя-желых бетонов в ЖБК больших про-летов (фермы, пролетные строения мостов и т.п.), где особенно эффективно снижение собственной массы конструк-ции.
Уменьшение нагрузок от собствен-ной массы позволяет сократить расход арматурной стали на 15 … 30%.

## Slide 17: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
4. Теплопроводность легкого бетона зависит от его плотности и влажности.
Увеличение влажности бето-на на 1% увеличивает коэффици-ент теплопроводности на 0,01…0,03 Вт/(м ∙ К).
В зависимости от плотности и коэффициента теплопроводно-сти толщина наружной стены из легкого бетона изменяется в 2 и более раз (22 … 50см).
5. Водостойкость плотных легких бетонов на портландце-менте существенно не отличается от водостойкости тяжелых бето-нов. Обычно снижение прочнос-ти легкого бетона от кратковре-менного насыщения водой не превышает 15%. В воде легкие бетоны набухают больше, чем равнопрочные тяжелые бетоны.
Бетон | Теплопроводность Вт/(м∙К), при средней плотности бетона, кг/ (сорбционная влажность) |  |  |  |  |  | 
 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800
Керам-зито-бетон | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
Перли-тобе-тон | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,55
Шлако-пемзо-бетон | - | - | - | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6
Агло-пори-тобе-тон | - | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75
Бетон |  |  |  |  |  |  | 
 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800
Керам-зито-бетон | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7
Перли-тобе-тон | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,55
Шлако-пемзо-бетон | - | - | - | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6
Агло-пори-тобе-тон | - | 0,23 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75

## Slide 18: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
6. Морозостойкость
Для ограждающих конструкций обы-чно применяют легкие бетоны, выдержи-вающие 15-35 циклов попеременного за-мораживания и оттаивания.
Для стен влажных промышленных помещений, в особенности в районах с суровым климатом, требуются более мо-розостойкие легкие бетоны.
Требования по морозостойкости еще более повышаются, если конструкцион-ный легкий бетон предназначен для гид-ротехнических сооружений, мостовых и т.п. конструкций (F 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400 и 500).
7. Водонепроницаемость конструк-ционных легких бетонов высокая. Подт-верждение – долголетняя эксплуатация гидротехнических сооружений в Арме-нии и Грузии, испытание напорных труб. Характерно, что со временем водонепро-ницаемость легкого бетона возрастает.

## Slide 19: СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА
8. Коррозионная стойкость
в слабоагрессивных и среднеагрес-сивных средах легкобетонные кон-струкции можно применять без спе-циальной защиты при условии, что показатель проницаемости легкого бетона не отличается от соответст-
вующей характеристики тяжелого бетона, эксплуатируемого в данной агрессивной среде.
9. Деформативные свойства сильно отличаются от деформати-вных свойств тяжелого бетона. Лег-кие бетоны на пористых заполни-телях более трещиностойки, так как их предельная растяжимость выше, чем равнопрочного тяжелого бетона. Особенности легкого бетона: большие (по сравнению с тяжелым бетоном) усадка и ползучесть.

## Slide 20: ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Легкие бетоны могут использоваться для изготовления как сборных, так и монолит-ных, в том числе армированных конструкций.
Особенно эффективны по параметрам энер-горесурсосбережения и массы, здания, постро-енные целиком из легких бетонов.
Для ограждающих одно- и многослойных конструкций зданий разной этажности широко используется полистиролбетон D 200 … D 500 классов по прочности на сжатие В 0,35…В 2,5 и теплопроводностью в сухом состоянии λ = 0,065 … 0,13 Вт/(м ∙ ◦С). Модифицированный полистиролбетон на малоклинкерном компо-зиционном вяжущем, содержащем не более 25 … 30% клинкера, и высокопоризованной плас-тифицированной матрице, имеет среднюю плотность D 150 … D 250, классы по прочности на сжатие В 0,15 … В 0,5, теплопроводность
λ = 0,052 … 0,075 Вт/(м ∙ ◦С). Он используется для монолитной теплоизоляции слоистых наружных стен и плит покрытий.

## Slide 21: ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Имея хорошее сцепление с конст-рукционными слоями, монолитный полистиролбетон обеспечивает сов-местную работу всех слоев конст-рукции как единого целого.
Отпадает надобность в связях, по-вышается теплотехническая однород-ность, снижается теплопроводность и толщина ограждающей конструкции.
Из конструкционно-теплоизоля-ционного полистиролбетона средней плотности D 300 … D 600, классов по прочности на сжатие В 1 … В 3,5, де-лают стеновые мелкие и крупные блоки, используемые для кладки не несущих и самонесущих однослой-ных и с облицовкой наружных стен.

## Slide 22: ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Аналогичное применение имеют легкие бетоны и на других пористых заполнителях – керамзите, гранулированном пеностекле, вулканическом пепле и трепеле.
Легкий бетон на этих заполнителях имеет среднюю плотность D 300 … D 700, классы по прочности на сжатие – В 0,5 … В 3,5 и теплопроводность - λ = 0,1 … 0,2 Вт/(м ∙ ◦С).
Конструкционные легкие бетоны широ-ко применяются для изготовления сборных, в том числе преднапряженных, и монолит-ных бетонных и железобетонных конст-рукций, обеспечивая высокий технико-эконо-мический эффект – снижение массы зданий, расхода арматуры и площади сечений конст-рукций, что существенно уменьшает расчет-ную нагрузку, в которой до 50% составляет собственный вес конструкций. Специфичес-кие свойства легких бетонов особенно прояв-ляются при высотном строительстве зда-ний: существенно повышают их энергоэф-фективность. Сейсмостойкость, огнестой-кость и пожаробезопасность снижают началь-ные и эксплуатационные расходы.

## Slide 23: ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Для изготовления высокопрочного легкого бетона средней плотности
D 1800 … D 2000 классов В 50 … В 90 для конструкций высотных зданий, платформ на морских шельфах, боль-шепролетных строений мостов, аэро-дромов, силосов и элеваторов диамет-ром более 20м, высотой 60…80м, коль-цевых опорных балок сводов-оболочек и других сооружений используется про-чный пористый заполнитель (керамзит, шлаковая пемза, шлакостеклогранулят) фракций 5…10мм с прочностью на сжа-тие в цилиндре 8,5 … 9 МПа и насып-ной плотностью 600…800 . Пори-стый песок в этом случае полностью или частично заменяется на плотный.

## Slide 24: ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Легкие бетоны успешно ис-пользуются в несущих сборных и монолитных конструкциях – колоннах, плитах перекрытий, балках, фермах, пролетных строениях мостов, куполах, кар-касах высотных зданий, силосах, элеваторах и др. сооружениях; в ограждающих конструкциях – однослойных наружных стенах
и плитах покрытий, а также в качестве тепло-звукоизоляцион-ного материала в слоистых конструкциях наружных стен
и плит покрытий, межквар-тирных перегородках и между-этажных перекрытиях.

## Slide 25: ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
Как видно, легкий бетон является эффективным универсальным мате-риалом.
Каждый кубический метр легкого бе-тона в среднем снижает массу по сравне-нию с тяжелым бетоном на 0,8т, экономит
5-8кг стали, уменьшает трудовые затраты.
Легкий железобетон при одинаковой прочности имеет массу на 25-30% меньше, чем тяжелый.
Легкие бетоны на пористых заполни-телях получают широкое применение в строительстве благодаря меньшей плот-ности при достаточно большой прочнос-ти и ряду сравнительно благоприятных свойств – повышенной долговечности, морозостойкости, водонепроницаемости, огнестойкости, коррозионной стойкос-ти, меньшей теплопроводности и стои-мости. Минеральная преимущественно основа легких бетонов и отсутствие вред-ных примесей в используемом сырье делает эти бетоны экологически чистыми и безопасными.