## Slide 1: Очистка, мойка, дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности (особенности)

## Slide 2: Этапы очистки на пищевых предприятиях
Все поверхности на предприятиях пищевой промышленности очищают механическим способом, затем моют и дезинфицируют. Такая очистка включает в себя несколько шагов:

## Slide 3
Выполнение сухой уборки механическим способом. Во время этого этапа вручную собираются все отходы и мусор, видимые загрязнения удаляются при помощи подручных средств (скребки, салфетки).
Эти действия производятся на протяжении всего периода рабочего времени: в противном случае мусор будет накапливаться и загрязнять помещение.
данный этап обязателен по завершению рабочего процесса (в этом случае он совмещается с разбором оборудования и его очисткой от загрязнений);

## Slide 4
Предварительное очищение, которое представляет собой обычное ополаскивание чистой питьевой водой загрязненных поверхностей.
Благодаря этому можно удалить все растворимые загрязнения, облегчив тем самым основную очистку. Для этого этапа вода нагревается до 35°С и подается под небольшим давлением, чтобы не допустить распространение по помещению микроорганизмов из-за образования аэрозолей.

## Slide 5
Выполнение работ по основной очистке, для чего применяются растворы разнообразных моющих средств. Эту работу выполняют в один или несколько этапов.
Количество стадий очистки зависит от вида загрязнений (органические или неорганические) и конструктивных особенностей применяемого оборудования.

## Slide 6
Удаление оставшихся загрязнений и остатков моющих средств при помощи ополаскивания;
Дезинфекция – использование разнообразных методов и средств для окончательного уничтожения вредных микроорганизмов;
Ополаскивание поверхностей для удаления остатков средств для дезинфекции;

## Slide 7
Сушка очищаемых поверхностей оборудования с целью предотвращения коррозии металлических частей и предупреждения микробной контаминации.
Можно объединить этап основной очистки, удаления остатков загрязнений и дезинфекции. Для этого на предприятии используются специальные средства, которые одновременно обладают моющими и дезинфицирующими свойствами. Применение моюще-дезинфицирующей продукции имеет еще одно преимущество: в таком случае не требуется финального смывания.
Оборудование и поверхности ополаскиваются чистой водой в направлении снизу вверх.

## Slide 8
Процесс мойки: задачи и особенности
Процесс мойки на предприятиях необходим для выполнения следующих целей:
удалить возникшие загрязнения;
предотвратить образование биопленок или удалить их;
подготовить поверхности и оборудование к проведению дезинфекции.

## Slide 9
Биопленки представляют собой сообщество бактериальных клеток, которое заключено в полимерный матрикс. Они крепятся к живым или инертным поверхностям, а образуются чаще всего на трубопроводах или технологическом оборудовании. Все бактерии, содержащиеся в биопленках, отличаются повышенной выживаемостью даже в присутствии особенно агрессивных веществ.

## Slide 10
Формируются биопленки как из организмов одного вида, так и из представителей разных сообществ. Они способствуют повышению патогенности и вирулентности возбудителей. Воспрепятствовать образованию этих пленок возможно только путем адекватного регулярного проведения очистки.

## Slide 11
Для качественного проведения мойки необходимо учитывать целый ряд факторов, в число которых входит тип загрязнения (органическое или неорганическое).
Все загрязнения, которые остаются после окончания работы на оборудовании, представляют собой белково-жиро-минеральные сложные соединения.

## Slide 12
Для очистки от этих соединений используются кислотные или щелочные средства для дезинфекции пищевой промышленности, они растворяют все составляющие загрязнений:
белки и жиры гидролизуются, затем смываются щелочами;
минеральные вещества растворяются при помощи кислот, а затем удаляются с поверхности.

## Slide 13
Методы пищевой дезинфекции на предприятиях
Для мойки и дезинфекции разнообразных поверхностей на пищевых предприятиях могут использоваться разные методы:
ручные;
полуавтоматические;
автоматические.

## Slide 14
Дезинфекция включает в себя следующие этапы:
демонтаж всех разборных деталей и узлов, последующее замачивание перед очисткой щетками или салфетками;
очистка составляющих под высоким (15-120 бар) давлением. Загрязнения удаляются поперечными силами струи жидкости. Такой способ требует незначительного числа растворов моющих средств;

## Slide 15: Дезинфекция включает в себя следующие этапы:
очистка под давлением менее 5 бар требует высоких скоростей потоков растворов чистящих средств и высокого качества используемого моющего средства;

## Slide 16: Дезинфекция включает в себя следующие этапы:
дезинфекция при помощи кислотных и щелочных средств, основанная на циркуляции раствора в закрытом контуре системы;

## Slide 17: Дезинфекция включает в себя следующие этапы:
пенная мойка – система, которая применяется преимущественно для санитарных целей. В таком случае на все поверхности наносят устойчивую пену, обеспечивая долгий контакт между дезинфицирующим или моющим средством и поверхностью для обработки. Важно не допускать высыхания пены, которое может усложнить удаление загрязнений.

## Slide 18
Температура моющих средств
Скорость мойки и ее качество повышаются при нагревании моющего средства, однако температура последнего определяется способом мойки. Если используется ручная мойка, рекомендуется использовать более низкую температуру моющих растворов, чем при автоматизированной дезинфекции.

## Slide 19
С повышением температуры концентрация моющего средства падает, и напротив: с понижением температуры увеличивается концентрация (т.е. выделяется обратно пропорциональная зависимость).

## Slide 20
Эффективность очистки тары и оборудования зависит от определенных факторов:
степень загрязненности;
свойства дезинфицирующих или моющих средств;
концентрация раствора;
температура применяемого средства;
режим ополаскивания;
жесткость воды;
материал оборудования.

## Slide 21
Варианты моющих средств
Профессиональная дезинфекция на предприятиях пищевой промышленности осуществляется с использованием различных средств:
Щелочных, которые позволяют очищать органические загрязнения практически любой сложности (в том числе смолистые вещества и жир) вручную или автоматическими методами.

## Slide 22: Щелочные моющие средства
В число таких средств входят пенные чистящие вещества с антимикробным эффектом, щелочные и высокощелочные моющие пенные, беспенные специальные растворы с антимикробным эффектом, беспенные высокощелочные чистящие термосредства и многие другие;

## Slide 23: Варианты моющих средств
Кислотных, которые предназначены для очистки от неорганических загрязнений разной сложности: ржавчина, минеральные, мочекислые, известковые, молочные, винные, мясные и прочие механизированным или ручным способом. В их число входят малопенные кислотные чистящие средства, жидкие беспенные растворы с дезинфицирующим эффектом.

## Slide 24
Благодаря широкой линейке экономичных концентраций растворов и оптимальным экспозициям применения можно использовать средства автоматическим или ручным способом, не перенастраивая моечное или технологическое оборудование

## Slide 25: Дезинфекция оборудования
Во время мойки эффективно устраняются загрязнения и определенная часть вредоносных микроорганизмов. Последующая дезинфекция позволяет уничтожить все имеющиеся патогенные микроорганизмы, а также снизить число других микроорганизмов, чтобы они не влияли на безопасность продуктов питания.

## Slide 26: Дезинфекция оборудования
Качество дезинфекции определяется следующими факторами: (1-6)
качество предшествующей очистки;
концентрация и тип скопления микробов;
концентрация дезинфеканта;
время контакта поверхности с очищающим средством;

## Slide 27: Дезинфекция оборудования
факторы (химические и физические) окружающей среды: содержание в воде растворимого магния или кальция повышает жесткость, а также способствует нейтрализации средства. Повышение температуры позволяет ускорить действие раствора;
наличие на обрабатываемом объекте биопленок.

## Slide 28
Рекомендуется периодически чередовать препараты, чтобы не допустить привыкания у микроорганизмов к определенным растворам.
Оптимальный способ – чередование препаратов по результатам микробиологического изучения устойчивости вредных микроорганизмов к используемым дезинфицирующим средствам.

## Slide 29
Можно сделать следующие выводы: использование рациональных режимов очистки, дезинфекции и мойки, а также применение качественных моющих средств значительно снижает микробиологические риски на любом технологическом этапе, не допускает ухудшения продуктов питания и придает производителю уверенность в безопасности и высоком качестве выпускаемой им продукции.